Anexo II

Lote 1

Especificaciones Técnicas Ecógrafo AP

Ecógrafo para aplicaciones generales, tiene como objetivo general incrementar la capacidad resolutiva de los profesionales en las consultas de Atención Primaria, y proveer a estos profesionales de herramientas diagnósticas alternativas a las radiaciones ionizantes con un rápido acceso.

Y como objetivos específicos, la implantación de los ecógrafos pretende:

-	Integrar la ecografía en las técnicas realizadas y ofertadas por el Centro de Salud.

-	Integrar los ecógrafos con las aplicaciones de Atención Primaria

-	Adecuar la derivación al siguiente nivel asistencial.

-	Reducir la lista de espera para la práctica de ecografía en los servicios de radiología.

-	Evitar desplazamientos a los pacientes.

-	Garantizar la formación de los profesionales en esta técnica.

Por tanto, las ofertas se orientarán a la consecución de estos objetivos valorándose la mejor calidad diagnóstica, mayor productividad y su ergonomía o facilidad de uso.

Los equipos irán previstos de al menos dos sondas (uso general y uso intravaginal) con los correspondientes software, se valorará sondas y software adicionales. El Equipo dispondrá de SAI o batería que permita la función de standby y encendido rápido describiéndose los mAh y los minutos de funcionamiento previstos.

Los ofertantes describirán al menos:

- Tamaño y Resolución del Monitor

- Si es Pantalla tactil

- Características del Sistema de Imagen (no de la Pantalla, Profundidad de bits, Rango dinámico, Resolución, etc)

- Si es Equipo portable (dotado de carro adaptado con ruedas y fácilmente transportable)

- Nº sondas simultáneas

- Puertos USB para grabación

- Licencias Dicom

- Disco duro interno

- Capacidad de procesamiento de datos en bruto (RAW DATA) por usuario.

- Descripción de los Modos de imagen y software específico (2D, Modos B Y M, con velocidad de barrido, doppler, Software de reducción de ruido, Armónicos)

- Modos de análisis, medición y cálculo

- Descripción de las sondas ofertadas (tipo, Frecuencias MHz, modos y software aplicables Multifrecuencia, Ángulo de sector, Radio (mm), Profundidad máxima (cm), Nº de elementos, etc)

Como orientación deberá permitir:

- La presentación de imágenes ecográficas en tiempo real y de forma estática (congelada).

- La presentación de los cálculos de: Perímetros, distancias, áreas, etc.

- Los modos de presentación de imágenes, disponiendo, al menos, de Bidimensional y modo M.

- La potencia de transmisión o ganancia de recepción.

- La curva de compensación de ganancia variable.

- El procesado y/o postprocesado de imágenes.

- Teclado alfanumérico para la introducción de los datos del paciente e inscripción de textos a lo largo de la imagen ecográfica presentada.

- Control de periféricos como videos, videoimpresoras, etc.

- Congelación de imágenes.

- El sistema se situará sobre carro de transporte con capacidad para alojar elementos periféricos y transductores, valorándose la completa autonomía de movimientos del mismo.